## Slide 1: Mikroişlemciler
Ders -2

## Slide 2: Instruction Set
RISC mimari
35 komut
35 komut tanımı için komut pattern ‘de 6 bit ‘e ihtiyaç vardır (her zaman 6 bit olmak zorunda değil)
Komut uzunluğu (aynı zamanda Word uzunluğu) 14 bittir
ALU ve W register 8 bit işlem yapar

## Slide 5: Working Register (W) ‘nı Anlayalım

## Slide 6: ADDLW

## Slide 8
ADDWF RAM_Register,0  W =W + RAM_Register değeri
ADDWF RAM_Register,1  RAM_Register değeri =W + RAM_Register değeri